UN-godkendt emballage til farligt gods

Farligt gods må normalt kun transporteres i UN-godkendt emballage, som er egnet til transport af det pågældne gods.

Mens farligt affald, der ikke samtidig er farligt gods, ikke behøver UN-godkendt emballage, dog skal emballagen være egnet og god nok.

Ukendt affald køres i emballagegruppe I, hvilket betyder at emballagen skal være X-godkendt (den bedste). Det meste af jeres farlige gods køres i emballagegruppe II, og så er en Y-godkendelse tilstrækkelig.

Vægtbegrænsning for en emballage:

Max vægt for en UN-godkendt emballage står på emballagen, som en kode, se evt. eksempel nedenfor.

Emballagers holdbarhed:

En UN-godkendt emballage har en begrænset holdbarhed til farligt gods. Plastemballager (fx tromler, fade og dunke) har normalt en godkendelse på 5 år fra fabrikationsdatoen, med mindre andet godkendes af den kompetente myndighed. Manger containere gennemgår ofte periodisk eftersyn, så de kan få forlænget deres tilladelse hver 2,5 år. Det står på emballagen, hvornår den skal til prøvning næste gang. Men hvis fx en container har stået meget længe ude hos jer eller hos leverandøren, så kan den være blevet for gammel, og må så ikke transportere farligt gods før den har fået et eftersyn af en uddannet kontrollant.

Metal emballager som tromler og fade har ubegrænset holdbarhed, dog skal de være egnet (fx ikke for rustne og ingen huller). Og ikke UN-godkendte emballager er der heller ikke nogen tidsfrist på!

Emballagens udseende

Der må ikke være rester af det farlige affald uden på emballagen. Og i øvrigt skal emballagen være rimelig ren.

Emballage skal være i god stand, ikke alt for bulet eller rusten, i teorien slet ikke bulet, rusten eller beskidt, men politiet acceptere lidt.